| Адепт: Управление строительством v 4.10 © ООО"Адепт" |  |
| --- | --- |
| Наименование (объекта) стройки: Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г.Благовещенск, ул.Ленина, дом 182 |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01 |
| (ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА) |
| Кровля |
| Основание: У-287-2015 АС |
| Сметная стоимость: 2205,82 тыс.руб. |
| -- строительных работ: 2205,82 тыс.руб. |
| Средства на оплату труда: 373,92 тыс.руб. |
| -- оплата труда основных рабочих: 357,03 тыс.руб. |
| -- оплата труда машинистов: 16,90 тыс.руб. |
| Трудозатраты: 2259,09 чел.-ч |
| -- трудоемкость основных рабочих: 2192,14 чел.-ч |
| -- трудоемкость машинистов: 66,95 чел.-ч |
| Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2015 г. |

| № по см. | № по разд. | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. Изм. | Кол-во | Тек. цена ед. | Стоимость единицы в текущих ценах | Общая стоимость в текущих ценах | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Всего | В том числе |  |
|  |  |  |  |  | На ед | всего |  |  | ЗП | ЭМ | ЗПМ | Мат |  | ЗП | ЭМ | ЗПМ | Мат |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 |  |  | Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ТЕРр58-4-1 | Разборка парапетных решеток | 100 м парапетных решеток |  | 0,909 |  | 2204,22 | 2197,84 | 6,38 | 0,00 | 0,00/0,00 | 2004 | 1998 | 6 | 0 | 0/0 | Изп=16,78 Иэм=2,86 Изпм=16,78 Ио=2,86 |
|  | 2 | ТЕРр58-3-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий |  | 0,9496 |  | 1340,02 | 1339,21 | 0,81 | 0,00 | 0,00/0,00 | 1273 | 1272 | 1 | 0 | 0/0 | Изп=16,78 Иэм=2,89 Изпм=16,78 Ио=2,89 |
|  | 3 | ТЕРр58-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли |  | 4,712 |  | 2534,92 | 2271,68 | 263,24 | 112,09 | 0,00/0,00 | 11944 | 10704 | 1240 | 528 | 0/0 | Изп=16,78 Иэм=6,54 Изпм=16,78 Ио=6,54 |
|  | 4 | ТЕРр58-2-1 | Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных | 100 окон |  | 0,05 |  | 51183,26 | 51142,25 | 41,01 | 0,00 | 0,00/0,00 | 2559 | 2557 | 2 | 0 | 0/0 | Изп=16,78 Иэм=2,86 Изпм=16,78 Ио=2,86 |
|  | 5 | ТЕР46-04-008-04 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия |  | 4,145 |  | 2419,43 | 2339,80 | 79,63 | 0,00 | 0,00 | 10028 | 9698 | 330 | 0 | 0 | Изп=16,78 Иэм=2,52 Изпм=16,78 Ио=2,52 |
|  | 6 | ТЕР09-04-002-01 | Демонтаж: Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м {МДС 81-36.2004, п.3.3.1 (К Км=0; Кзтр=0.7; Кзтм=0.7; Ккм=0; Квэм=0.7)} | 100 м2 покрытия |  | 0,567 |  | 6073,03 | 4099,00 | 1974,03 | 473,60 | 0,00/0,00 | 3443 | 2324 | 1119 | 269 | 0/0 | Изп=16,78 Иэм=5,07 Изпм=16,78 Им=5,78 Иом=5,78 Ио=5,07 |
|  | 7 | ТЕР10-01-039-05 | Демонтаж: Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 {МДС 81-36.2004, п.3.3.1 (К Км=0; Кзтр=0.8; Кзтм=0.8; Ккм=0; Квэм=0.8)} | 100 м2 проемов |  | 0,012 |  | 24886,80 | 18195,70 | 6691,10 | 2128,51 | 0,00/0,00 | 298 | 218 | 80 | 26 | 0/0 | Изп=16,78 Иэм=6,54 Изпм=16,78 Им=6,82 Иом=6,82 Ио=6,54 |
|  | 8 | ТЕРр65-2-2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями |  | 0,24 |  | 13680,26 | 13597,67 | 82,59 | 66,95 | 0,00/0,00 | 3283 | 3263 | 20 | 16 | 0/0 | Изп=16,78 Иэм=7,57 Изпм=16,78 Ио=7,57 |
|  | 9 | ТЕР46-04-006-03 | Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых(Демонтаж дерев. конструкцию под расширительный бак доска толщ.40мм) | 100 м2 |  | 0,31 |  | 5939,82 | 4174,19 | 1765,63 | 1430,16 | 0,00 | 1841 | 1294 | 547 | 443 | 0 | Изп=16,78 Иэм=7,57 Изпм=16,78 Ио=7,57 |
|  | 10 | ТЕР10-01-083-05 | Демонтаж: Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм сплошного(Демонтаж дерев. покрытия вент.каналов доска толщ.30мм) {МДС 81-36.2004, п.3.3.1 (К Км=0; Кзтр=0.8; Кзтм=0.8; Ккм=0; Квэм=0.8)} | 100 м2 покрытия |  | 0,205 |  | 5052,59 | 4099,96 | 952,63 | 173,44 | 0,00 | 1035 | 840 | 195 | 36 | 0 | Изп=16,78 Иэм=7,08 Изпм=16,78 Им=4,78 Иом=4,78 Ио=7,08 |
|  | 11 | ТЕР46-04-001-04 | Разборка кирпичных стен(ветканал) | 1 м3 |  | 2,58 |  | 2006,61 | 1375,79 | 630,82 | 208,58 | 0,00 | 5178 | 3550 | 1628 | 538 | 0 | Изп=16,78 Иэм=5,68 Изпм=16,78 Ио=5,68 |
|  | 12 | ТЕРм10-05-001-04 | Демонтаж: Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и разъема кабеля снижения, подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну, для 1-5 каналов {МДС 81-36.2004, п.3.3.1 (К Км=0; Кзтр=0.4; Кзтм=0.4; Ккм=0; Квэм=0.4)} | 1 антенна |  | 6 |  | 1859,42 | 1859,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11157 | 11157 | 0 | 0 | 0 | Изп=16,78 Изпм=16,78 |
|  | 13 | ТЕРр65-29-1 | Разборка вентиляционных шахт(деревянные) | 1 м2 внутренней поверхности шахты |  | 10,8 |  | 29,37 | 29,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00/0,00 | 317 | 317 | 0 | 0 | 0/0 | Изп=16,78 Изпм=16,78 |
|  | 14 | ТЕР11-01-008-02 | Демонтаж: Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной шлаковой {МДС 81-36.2004, п.3.3.1 (К Км=0; Кзтр=0.8; Кзтм=0.8; Ккм=0; Квэм=0.8)} | 1 м3 изоляции |  | 91,53 |  | 442,61 | 282,98 | 159,63 | 69,26 | 0,00 | 40512 | 25901 | 14611 | 6339 | 0 | Изп=16,78 Иэм=5,21 Изпм=16,78 Им=16,85 Иом=16,85 Ио=5,21 |
|  | 15 | ТЕРр69-15-1 | Затаривание строительного мусора в мешки | 1 т |  | 54,92 |  | 282,82 | 139,61 | 0,00 | 0,00 | 143,21 | 15532 | 7667 | 0 | 0 | 7865 | Изп=16,78 Изпм=16,78 Им=6,63 Иом=6,63 |
|  | 16 | 01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | т |  | 77,88 |  | 471,02 | 0,00 | 471,02 | 0,00 | 0,00 | 36683 | 0 | 36683 | 0 | 0 |  |
|  | 17 | Х03-21 4-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | т |  | 77,88 |  | 125,14 | 0,00 | 125,14 | 0,00 | 0,00 | 9746 | 0 | 9746 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | ТЕРр58-5-5 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м |  | 0,12 |  | 44509,87 | 25754,11 | 550,68 | 0,00 | 18205,08/0,00 | 5341 | 3090 | 66 | 0 | 2185/0 | Изп=16,78 Иэм=8,51 Изпм=16,78 Им=4,34 Иом=4,34 Ио=8,51 |
|  | 19 | ТЕРр69-2-1 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий |  | 0,15 |  | 933,82 | 882,46 | 51,36 | 0,00 | 0,00/0,00 | 140 | 132 | 8 | 0 | 0/0 | Изп=16,78 Иэм=4,28 Изпм=16,78 Ио=4,28 |
|  | 20 | ТЕРр69-2-2 | Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 | 100 отверстий |  | 0,15 |  | 898,12 | 848,73 | 49,39 | 0,00 | 0,00/0,00 | 134 | 127 | 7 | 0 | 0/0 | Изп=16,78 Иэм=4,28 Изпм=16,78 Ио=4,28 |
|  | 21 | 204-0100 | Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III(крепление мауэрлата) | т |  | 0,00599 |  | 49179,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49179,75 | 295 | 0 | 0 | 0 | 295 |  |
|  | 22 | ТЕРр58-5-4 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок(кобылки) | 100 м |  | 0,126 |  | 29097,69 | 21420,34 | 165,99 | 0,00 | 7511,36/0,00 | 3666 | 2699 | 21 | 0 | 946/0 | Изп=16,78 Иэм=8,53 Изпм=16,78 Им=4,35 Иом=4,35 Ио=8,53 |
|  | 23 | ТЕРр58-5-1 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон(усиление концов стропильных ног и выравнивание стропильных ног в единую плоскость) | 100 м |  | 0,728 |  | 22479,43 | 6409,12 | 303,53 | 0,00 | 15766,78 | 16365 | 4666 | 221 | 0 | 11478 | Изп=16,78 Иэм=8,65 Изпм=16,78 Им=4,51 Иом=4,51 Ио=8,65 |
|  | 24 | ТЕРр58-5-2 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из бревен | 100 м |  | 0,5736 |  | 42122,12 | 25754,11 | 550,68 | 0,00 | 15817,33/0,00 | 24162 | 14773 | 316 | 0 | 9073/0 | Изп=16,78 Иэм=8,51 Изпм=16,78 Им=3,94 Иом=3,94 Ио=8,51 |
|  | 25 | ТЕРр58-12-2 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100 м2 |  | 3,665 |  | 12165,37 | 3199,27 | 245,15 | 66,95 | 8720,95 | 44585 | 11725 | 898 | 245 | 31962 | Изп=16,78 Иэм=8,41 Изпм=16,78 Им=5,05 Иом=5,05 Ио=8,41 |
|  | 26 | ТЕРр58-12-1 | Устройство обрешетки сплошной из досок | 100 м2 |  | 1,62 |  | 17949,80 | 4769,55 | 378,59 | 91,95 | 12801,66 | 29079 | 7727 | 613 | 149 | 20739 | Изп=16,78 Иэм=8,46 Изпм=16,78 Им=4,79 Иом=4,79 Ио=8,46 |
|  | 27 | 102-0060 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта(неучтёная древесина 5%) | м3 |  | 0,64 |  | 6685,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6685,78 | 4279 | 0 | 0 | 0 | 4279 |  |
|  | 28 | ТЕР10-01-003-01 | Устройство слуховых окон {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 1 слуховое окно |  | 5 |  | 3395,46 | 1225,75 | 223,68 | 33,56 | 1946,03/0,00 | 16977 | 6129 | 1118 | 168 | 9730/0 | Изп=16,78 Иэм=7,37 Изпм=16,78 Им=5,58 Иом=5,58 Ио=7,37 |
|  | 29 | 101-0953 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. |  | 10 |  | 67,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,43 | 674 | 0 | 0 | 0 | 674 |  |
|  | 30 | 101-2007 | Петли форточные накладные размером 70х55 мм | компл. |  | 20 |  | 12,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,29 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 |  |
|  | 31 | 101-2008 | Задвижки форточные | компл. |  | 10 |  | 15,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,33 | 153 | 0 | 0 | 0 | 153 |  |
|  | 32 | ТЕР12-01-023-02 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 100 м2 кровли |  | 4,145 |  | 47188,10 | 7717,45 | 1084,33 | 240,59 | 38386,32/0,00 | 195595 | 31989 | 4495 | 997 | 159111/0 | Изп=16,78 Иэм=7,06 Изпм=16,78 Им=2,1 Иом=2,1 Ио=7,06 |
|  | 33 | 101-4136 | Металлочерепица «Монтеррей» | м2 |  | -530,56 |  | 261,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,09 | -138524 | 0 | 0 | 0 | -138524 |  |
|  | 34 | 101-3859 | Профилированный настил оцинкованный: С44-1000-0,7(удельный вес 7.4кг/м2 + запаса по весу 5%) | т |  | 3,22 |  | 46629,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46629,75 | 150148 | 0 | 0 | 0 | 150148 |  |
|  | 35 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм(коньковый элемент примыкания) | т |  | 0,44 |  | 48159,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48159,75 | 21190 | 0 | 0 | 0 | 21190 |  |
|  | 36 | 101-1998 | Прокладки уплотнительные: пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм) | м |  | 89,41 |  | 142,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,92 | 12778 | 0 | 0 | 0 | 12778 |  |
|  | 37 | Прайс | Гидроизоляционная кровельная мастика Ребакс М (20 кг) | шт |  | 1 |  | 2881,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2881,36 | 2881 | 0 | 0 | 0 | 2881 |  |
|  | 38 | Прайс | ЗАКЛЕПКА КОМБИНИРОВАННАЯ ZK 4.0X12 алюминий-сталь | 1000шт |  | 1 |  | 473,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473,29 | 473 | 0 | 0 | 0 | 473 |  |
|  | 39 | ТЕР16-04-004-02 | Применительно:Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм(наращиваник канализационных стояков) {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 100 м трубопровода |  | 0,24 |  | 27755,31 | 11387,54 | 413,85 | 77,61 | 15953,92/0,00 | 6661 | 2733 | 99 | 19 | 3829/0 | Изп=16,78 Иэм=7,54 Изпм=16,78 Им=3,37 Иом=3,37 Ио=7,54 |
|  | 40 | ТЕР26-01-009-01 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 1 м3 изоляции |  | 0,564 |  | 11241,02 | 3990,24 | 689,78 | 0,00 | 6561,00 | 6339 | 2250 | 389 | 0 | 3700 | Изп=16,78 Иэм=8,78 Изпм=16,78 Им=6,23 Иом=6,23 Ио=8,78 |
|  | 41 | 104-0009 | Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М-100, толщина 60 мм | м3 |  | -0,868 |  | 2906,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2906,79 | -2523 | 0 | 0 | 0 | -2523 |  |
|  | 42 | 104-0012 | Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 60 мм | м3 |  | 0,868 |  | 3123,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3123,49 | 2711 | 0 | 0 | 0 | 2711 |  |
|  | 43 | ТЕР26-01-054-01 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  | 0,124 |  | 16767,08 | 5986,12 | 543,10 | 0,00 | 10237,86 | 2078 | 742 | 67 | 0 | 1269 | Изп=16,78 Иэм=7,82 Изпм=16,78 Им=6,86 Иом=6,86 Ио=7,82 |
|  | 44 | ТЕР20-02-009-01 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 1 зонт |  | 6 |  | 122,36 | 93,59 | 15,10 | 0,00 | 13,67/0,00 | 735 | 562 | 91 | 0 | 82/0 | Изп=16,78 Иэм=7,15 Изпм=16,78 Им=6,33 Иом=6,33 Ио=7,15 |
|  | 45 | 301-0277 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали: круглые, диаметром шахты 200 мм | шт. |  | 6 |  | 276,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,41 | 1658 | 0 | 0 | 0 | 1658 |  |
|  | 46 | ТЕР12-01-013-05 | Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25); 3.3 (К Кзпм=2; Кэм=2; Км=2; Кзтр=2)} | 100 м2 утепляемого покрытия |  | 4,54 |  | 47434,31 | 12533,78 | 5101,93 | 1163,28 | 29798,60 | 215352 | 56903 | 23163 | 5281 | 135286 | Изп=16,78 Иэм=7,18 Изпм=16,78 Им=3,74 Иом=3,74 Ио=7,18 |
|  | 47 | 101-0774 | Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной: 75 мм | м3 |  | -35,0942 |  | 1689,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1689,97 | -59308 | 0 | 0 | 0 | -59308 |  |
|  | 48 | 408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | -13,8924 |  | 571,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571,28 | -7936 | 0 | 0 | 0 | -7936 |  |
|  | 49 | 411-0001 | Вода | м3 |  | -17,479 |  | 24,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,83 | -434 | 0 | 0 | 0 | -434 |  |
|  | 50 | 104-0238 | Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ 175 | м3 |  | 100,33 |  | 4267,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4267,47 | 428155 | 0 | 0 | 0 | 428155 |  |
|  | 51 | ТЕР12-01-015-03 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой(устройство паро и гидроизоляции) {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 7,41 |  | 6964,68 | 1487,21 | 241,88 | 39,64 | 5235,59 | 51608 | 11020 | 1792 | 294 | 38796 | Изп=16,78 Иэм=5,63 Изпм=16,78 Им=6,69 Иом=6,69 Ио=5,63 |
|  | 52 | 101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т |  | -0,3705 |  | 41061,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41061,24 | -15213 | 0 | 0 | 0 | -15213 |  |
|  | 53 | 101-0856 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | м2 |  | -815,1 |  | 28,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,96 | -23605 | 0 | 0 | 0 | -23605 |  |
|  | 54 | 101-4135 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 |  | 402,74 |  | 27,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,58 | 11108 | 0 | 0 | 0 | 11108 |  |
|  | 55 | 101-5865 | Мембрана однослойная ветрозащитная гидроизоляционная Tyvek Housewrap | м2 |  | 412,64 |  | 76,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,58 | 31600 | 0 | 0 | 0 | 31600 |  |
|  | 56 | ТЕР26-02-019-02 | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 100 м2 обрабатываемой поверхности |  | 9,518 |  | 2120,10 | 1841,90 | 243,69 | 2,51 | 34,51/0,00 | 20178 | 17531 | 2319 | 24 | 328/0 | Изп=16,78 Иэм=2,98 Изпм=16,78 Им=13,48 Иом=13,48 Ио=2,98 |
|  | 57 | 113-8073 | Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины | кг |  | 192,64 |  | 86,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,99 | 16758 | 0 | 0 | 0 | 16758 |  |
|  | 58 | ТЕР10-01-039-05 | Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 100 м2 проемов |  | 0,012 |  | 387218,49 | 26156,31 | 10454,85 | 3325,80 | 350607,33/0,00 | 4646 | 314 | 125 | 40 | 4207/0 | Изп=16,78 Иэм=6,54 Изпм=16,78 Им=6,82 Иом=6,82 Ио=6,54 |
|  | 59 | 203-0238 | Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок: двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2 | м2 |  | -1,2 |  | 3384,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3384,36 | -4061 | 0 | 0 | 0 | -4061 |  |
|  | 60 | Прайс | Люк противопожарный металлический ЛМП01/30 | шт |  | 2 |  | 10210,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10210,17 | 20420 | 0 | 0 | 0 | 20420 |  |
|  | 61 | ТЕРр61-1-11 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских(отделка откосов проёма люка) | 100 м2 поверхности |  | 0,0136 |  | 61959,70 | 25514,49 | 689,80 | 558,61 | 35755,41 | 842 | 347 | 9 | 8 | 486 | Изп=16,78 Иэм=13,24 Изпм=16,78 Им=2,77 Иом=2,77 Ио=13,24 |
|  | 62 | ТЕР15-04-005-01 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску(окраска откосов проёма люка) {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,0136 |  | 5859,02 | 2952,64 | 88,73 | 2,51 | 2817,65 | 79 | 40 | 1 | 0 | 38 | Изп=16,78 Иэм=8,85 Изпм=16,78 Им=2,72 Иом=2,72 Ио=8,85 |
|  | 63 | ТЕРр65-35-1 | Прочистка вентиляционных каналов | 100 м канала |  | 0,672 |  | 3283,43 | 3006,14 | 2,58 | 2,01 | 274,71 | 2207 | 2020 | 2 | 1 | 185 | Изп=16,78 Иэм=7,59 Изпм=16,78 Им=3,43 Иом=3,43 Ио=7,59 |
|  | 64 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,06 |  | 2226,54 | 1226,52 | 48,71 | 2,31 | 951,31 | 134 | 74 | 3 | 0 | 57 | Изп=16,78 Иэм=3,53 Изпм=16,78 Им=3,61 Иом=3,61 Ио=3,53 |
|  | 65 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,06 |  | 2580,45 | 753,93 | 35,78 | 2,31 | 1790,74 | 154 | 45 | 2 | 0 | 107 | Изп=16,78 Иэм=3,91 Изпм=16,78 Им=2,15 Иом=2,15 Ио=3,91 |
|  | 66 | ТЕР12-01-012-01 | Ограждение кровель перилами(устройство леерного ограждения и снегозадержателя) {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 100 м ограждения |  | 1,8 |  | 20348,91 | 1280,74 | 497,33 | 88,30 | 18570,84 | 36628 | 2305 | 895 | 159 | 33428 | Изп=16,78 Иэм=6,68 Изпм=16,78 Им=4,14 Иом=4,14 Ио=6,68 |
|  | 67 | 201-0777 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т |  | -0,54 |  | 61674,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61674,56 | -33304 | 0 | 0 | 0 | -33304 |  |
|  | 68 | 201-0777 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т |  | 1,11 |  | 61674,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61674,56 | 68459 | 0 | 0 | 0 | 68459 |  |
|  | 69 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,3922 |  | 2226,54 | 1226,52 | 48,71 | 2,31 | 951,31 | 873 | 481 | 19 | 1 | 373 | Изп=16,78 Иэм=3,53 Изпм=16,78 Им=3,61 Иом=3,61 Ио=3,53 |
|  | 70 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,3922 |  | 2580,45 | 753,93 | 35,78 | 2,31 | 1790,74 | 1012 | 296 | 14 | 1 | 702 | Изп=16,78 Иэм=3,91 Изпм=16,78 Им=2,15 Иом=2,15 Ио=3,91 |
|  | 71 | ТЕР10-01-083-05 | Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм сплошного(мостики ходовые) {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 100 м2 покрытия |  | 0,4193 |  | 38877,98 | 5893,69 | 1488,49 | 271,00 | 31495,80 | 16301 | 2471 | 624 | 114 | 13206 | Изп=16,78 Иэм=7,08 Изпм=16,78 Им=4,78 Иом=4,78 Ио=7,08 |
|  | 72 | ТЕР15-04-024-03 | Простая окраска масляными составами по дереву полов(окраска ходового настила) {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,5388 |  | 6291,78 | 4548,69 | 45,98 | 2,51 | 1697,11 | 3390 | 2451 | 25 | 1 | 914 | Изп=16,78 Иэм=8,8 Изпм=16,78 Им=2,68 Иом=2,68 Ио=8,8 |
|  | 73 | ТЕР12-01-009-01 | Устройство желобов настенных {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 100 м желобов |  | 0,9496 |  | 108751,20 | 15667,43 | 2837,80 | 642,67 | 90245,97 | 103271 | 14878 | 2695 | 610 | 85698 | Изп=16,78 Иэм=7,19 Изпм=16,78 Им=4,44 Иом=4,44 Ио=7,19 |
|  | 74 | ТЕРр69-2-1 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий |  | 0,06 |  | 933,82 | 882,46 | 51,36 | 0,00 | 0,00/0,00 | 56 | 53 | 3 | 0 | 0/0 | Изп=16,78 Иэм=4,28 Изпм=16,78 Ио=4,28 |
|  | 75 | Прайс УПТК Амурстрой | Крепеж трубы 4" (108-118) к стене + рез уп SER 643 КС-102 | шт |  | 6 |  | 55,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,08 | 330 | 0 | 0 | 0 | 330 |  |
|  | 76 | ТЕРр58-10-1 | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м |  | 0,08 |  | 42529,42 | 5915,62 | 111,20 | 0,00 | 36502,60 | 3402 | 473 | 9 | 0 | 2920 | Изп=16,78 Иэм=8,91 Изпм=16,78 Им=4,54 Иом=4,54 Ио=8,91 |
|  |  |  | Ремонт вентшахт вентборовов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 77 | ТЕР08-02-001-09 | Кладка стен приямков и каналов {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 1 м3 кладки |  | 2,58 |  | 5877,46 | 1276,11 | 257,51 | 109,70 | 4343,84 | 15163 | 3292 | 664 | 283 | 11207 | Изп=16,78 Иэм=6,54 Изпм=16,78 Им=5,86 Иом=5,86 Ио=6,54 |
|  | 78 | ТЕР08-02-007-01 | Армирование кладки стен и других конструкций | 1 т металлических изделий |  | 0,01432 |  | 60749,34 | 9549,67 | 396,47 | 56,05 | 50803,20 | 871 | 137 | 6 | 1 | 728 | Изп=16,78 Иэм=7,95 Изпм=16,78 Им=6,72 Иом=6,72 Ио=7,95 |
|  | 79 | ТЕРм38-01-006-08 | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.)изготовление плит ПМ) | 1 т конструкций |  | 0,964 |  | 74250,69 | 23057,40 | 14681,51 | 266,97 | 36511,78 | 71577 | 22227 | 14153 | 257 | 35197 | Изп=16,78 Иэм=7,21 Изпм=16,78 Им=5,6 Иом=5,6 Ио=7,21 |
|  | 80 | ТЕРр56-23-1 | Обрамление проемов угловой сталью | 1 т |  | 0,0352 |  | 44432,38 | 7442,27 | 204,71 | 79,37 | 36785,40 | 1564 | 262 | 7 | 3 | 1295 | Изп=16,78 Иэм=7,76 Изпм=16,78 Им=8,64 Иом=8,64 Ио=7,76 |
|  | 81 | ТЕРр69-2-1 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий |  | 0,32 |  | 933,82 | 882,46 | 51,36 | 0,00 | 0,00/0,00 | 298 | 282 | 16 | 0 | 0/0 | Изп=16,78 Иэм=4,28 Изпм=16,78 Ио=4,28 |
|  | 82 | Прайс | Клиновой анкер WAM 10/80 | шт |  | 32 |  | 9,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,97 | 319 | 0 | 0 | 0 | 319 |  |
|  | 83 | ТЕР20-01-001-11 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,216 |  | 21562,89 | 18980,34 | 959,70 | 85,36 | 1622,85/0,00 | 4658 | 4100 | 207 | 18 | 351/0 | Изп=16,78 Иэм=6,39 Изпм=16,78 Им=3,58 Иом=3,58 Ио=6,39 |
|  | 84 | 301-1795 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм | м2 |  | 21,6 |  | 972,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972,27 | 21001 | 0 | 0 | 0 | 21001 |  |
|  | 85 | ТЕР26-01-036-01 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей наружных стен(утепление вентшахт и вентканалов в пределах чердака) {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 100 м2 поверхности |  | 0,842 |  | 3545,84 | 2869,85 | 81,68 | 9,23 | 594,31/0,00 | 2985 | 2416 | 69 | 8 | 500/0 | Изп=16,78 Иэм=6,4 Изпм=16,78 Им=4,99 Иом=4,99 Ио=6,4 |
|  | 86 | 101-2797 | Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10х150 мм | 10 шт. |  | 84,2 |  | 32,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,74 | 2757 | 0 | 0 | 0 | 2757 |  |
|  | 87 | 104-0238 | Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ 175 | м3 |  | 4,21 |  | 4267,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4267,47 | 17966 | 0 | 0 | 0 | 17966 |  |
|  | 88 | ТЕР26-01-053-01 | Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  | 1,258 |  | 67617,88 | 27467,54 | 2903,13 | 0,00 | 37247,21 | 85063 | 34554 | 3652 | 0 | 46857 | Изп=16,78 Иэм=3,57 Изпм=16,78 Им=4,24 Иом=4,24 Ио=3,57 |
|  | 89 | ТЕР20-02-010-05 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2600 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 1 зонт |  | 4 |  | 515,83 | 435,92 | 37,70 | 0,00 | 42,21/0,00 | 2064 | 1744 | 151 | 0 | 169/0 | Изп=16,78 Иэм=6,43 Изпм=16,78 Им=6,3 Иом=6,3 Ио=6,43 |
|  | 90 | 301-0292 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали: прямоугольные, периметром шахты 2600 мм | шт. |  | 4 |  | 1748,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1748,13 | 6993 | 0 | 0 | 0 | 6993 |  |
|  | 91 | ТЕР20-02-010-08 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 4000 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 1 зонт |  | 6 |  | 822,51 | 700,87 | 65,25 | 3,15 | 56,39/0,00 | 4935 | 4205 | 392 | 19 | 338/0 | Изп=16,78 Иэм=6,32 Изпм=16,78 Им=6,28 Иом=6,28 Ио=6,32 |
|  | 92 | 301-0295 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали: прямоугольные, периметром шахты 4000 мм | шт. |  | 6 |  | 3804,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3804,30 | 22826 | 0 | 0 | 0 | 22826 |  |
|  |  |  | Итого ПЗ по разделу 1 |  | ПЗт 1719271 |  |  |  |  |  |  |  | От/Проч.т 0/0 | ЗПт 357025 | ЭМт/ЭОМт 79205/46429 | ЗПМт/ОЗПМт 16896/0 | Мт/ОМт 675342/561270 |  |
|  |  |  | Итого |  | 1719271 |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 357025 | 79205/46429 | 16896/0 | 675342/561270 |  |
|  |  |  | ЗП |  | 357025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЭМ |  | 79205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЭОМ |  | 46429 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗПМ |  | 16896 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОЗПМ |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  | 675342 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОМ |  | 561270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Об |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проч |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РЗ |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Накладные расходы |  | 307589 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная прибыль |  | 178955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по разделу 1 |  | 2205815 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по разделу 1 |  | 2205815 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого ПЗ по смете |  | ПЗт 1719271 |  |  |  |  |  |  |  | От/Проч.т 0/0 | ЗПт 357025 | ЭМт/ЭОМт 79205/46429 | ЗПМт/ОЗПМт 16896/0 | Мт/ОМт 675342/561270 |  |
|  |  |  | Итого |  | 1719271 |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 357025 | 79205/46429 | 16896/0 | 675342/561270 |  |
|  |  |  | ЗП |  | 357025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЭМ |  | 79205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЭОМ |  | 46429 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗПМ |  | 16896 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОЗПМ |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  | 675342 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОМ |  | 561270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Об |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проч |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РЗ |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Накладные расходы |  | 307589 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Раздел 1 |  | 307589 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: Крыши, кровли 83/83% ФОТ Кн1=0.85 |  | 44451 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) 110/110% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9 |  | 13039 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Строительные металлические конструкции 90/90% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9 |  | 1789 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Деревянные конструкции 118/118% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9 |  | 9321 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка 74/74% ФОТ Кн1=0.85 |  | 3539 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сооружения связи, радиовещания и телевидения монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования 92/92% ФОТ Кн1=0.85 |  | 8702 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Полы 123/123% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9 |  | 30306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: Прочие ремонтно-строительные работы 78/78% ФОТ Кн1=0.85 |  | 5452 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кровли 120/120% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9 |  | 114481 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 128/128% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9 |  | 13133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Теплоизоляционные работы 100/100% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9 |  | 44294 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: Штукатурные работы 79/79% ФОТ Кн1=0.85 |  | 238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отделочные работы 105/105% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9 |  | 1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 90/90% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9 |  | 620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Конструкции из кирпича и блоков 122/122% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9 |  | 3453 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изготовление технологических металлических конструкций в условия производственных баз 66/66% ФОТ Кн1=0.85 |  | 12591 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: Проемы 82/82% ФОТ Кн1=0.85 |  | 186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная прибыль |  | 178955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Раздел 1 |  | 178955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: Крыши, кровли 65/65% ФОТ Кп1=0.8 |  | 32555 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) 70/70% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  | 7451 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Строительные металлические конструкции 85/85% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  | 1504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Деревянные конструкции 63/63% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  | 4454 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка 50/50% ФОТ Кп1=0.8 |  | 2247 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сооружения связи, радиовещания и телевидения монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования 65/65% ФОТ Кп1=0.8 |  | 5802 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Полы 75/75% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  | 16442 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: Прочие ремонтно-строительные работы 50/50% ФОТ Кп1=0.8 |  | 3305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кровли 65/65% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  | 54752 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 83/83% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  | 7504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Теплоизоляционные работы 70/70% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  | 27612 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: Штукатурные работы 50/50% ФОТ Кп1=0.8 |  | 142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отделочные работы 55/55% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  | 922 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 70/70% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  | 432 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Конструкции из кирпича и блоков 80/80% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  | 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изготовление технологических металлических конструкций в условия производственных баз 65/65% ФОТ Кп1=0.8 |  | 11692 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: Проемы 62/62% ФОТ Кп1=0.8 |  | 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по смете |  | 2205815 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по смете |  | 2205815 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Составил:

________________________Ю.А. Шумов