| Адепт: Управление строительством v 4.10 © ООО"Адепт" |  |
| --- | --- |
| Наименование (объекта) стройки: Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Райчихинск, ул. Победы, дом.25 |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01 |
| (ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА) |
| Кровля |
| Основание: У-293-2016 АС |
| Сметная стоимость: 3247,71 тыс.руб. |
| -- строительных работ: 3247,71 тыс.руб. |
| Средства на оплату труда: 541,54 тыс.руб. |
| -- оплата труда основных рабочих: 521,09 тыс.руб. |
| -- оплата труда машинистов: 20,46 тыс.руб. |
| Трудозатраты: 3301,45 чел.-ч |
| -- трудоемкость основных рабочих: 3223,62 чел.-ч |
| -- трудоемкость машинистов: 77,83 чел.-ч |
| Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2015 г. |
| № по см. | № по разд. | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. Изм. | Кол-во | Тек. цена ед. | Стоимость единицы в текущих ценах | Общая стоимость в текущих ценах | Индекс |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Всего | В том числе |  |
|  |  |  |  |  | На ед | всего |  |  | ЗП | ЭМ | ЗПМ | Мат |  | ЗП | ЭМ | ЗПМ | Мат |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 |  |  | Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ТЕР46-04-008-04 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия |  | 7,9 |  | 2419,43 | 2339,80 | 79,63 | 0,00 | 0,00 | 19113,50 | 18484,42 | 629,08 | 0,00 | 0,00 | Изп=16,78 Иэм=2,52 Изпм=16,78 Ио=2,52 |
|  | 2 | ТЕРр58-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли |  | 7,9 |  | 2534,92 | 2271,68 | 263,24 | 112,09 | 0,00/0,00 | 20025,87 | 17946,27 | 2079,60 | 885,51 | 0,00/0,00 | Изп=16,78 Иэм=6,54 Изпм=16,78 Ио=6,54 |
|  | 3 | ТЕР10-01-008-05 | Демонтаж: Устройство карнизов(Демонтировать сущ. деревянную подшивку и карниз свеса (консоль - 2шт) из доски 150х30) {МДС 81-36.2004, п.3.3.1 (К Км=0; Кзтр=0.8; Кзтм=0.8; Ккм=0; Квэм=0.8)} | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов |  | 0,09 |  | 19021,20 | 18390,07 | 631,13 | 0,00 | 0,00 | 1711,91 | 1655,11 | 56,80 | 0,00 | 0,00 | Изп=16,78 Иэм=8,97 Изпм=16,78 Им=5,14 Иом=5,14 Ио=8,97 |
|  | 4 | ТЕРр58-3-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий |  | 0,232 |  | 1340,02 | 1339,21 | 0,81 | 0,00 | 0,00/0,00 | 310,89 | 310,70 | 0,19 | 0,00 | 0,00/0,00 | Изп=16,78 Иэм=2,89 Изпм=16,78 Ио=2,89 |
|  | 5 | ТЕРр58-3-3 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали водосточных труб с люлек | 100 м труб и покрытий |  | 0,21 |  | 4435,79 | 4435,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00/0,00 | 931,52 | 931,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00/0,00 | Изп=16,78 Изпм=16,78 |
|  | 6 | ТЕРр58-2-1 | Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных | 100 окон |  | 0,01 |  | 51183,26 | 51142,25 | 41,01 | 0,00 | 0,00/0,00 | 511,83 | 511,42 | 0,41 | 0,00 | 0,00/0,00 | Изп=16,78 Иэм=2,86 Изпм=16,78 Ио=2,86 |
|  | 7 | ТЕР46-04-001-04 | Разборка кирпичных стен(вентшахты и вентборова) | 1 м3 |  | 6,25 |  | 2006,61 | 1375,79 | 630,82 | 208,58 | 0,00 | 12541,32 | 8598,69 | 3942,63 | 1303,63 | 0,00 | Изп=16,78 Иэм=5,68 Изпм=16,78 Ио=5,68 |
|  | 8 | ТЕР10-01-039-05 | Демонтаж: Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 {МДС 81-36.2004, п.3.3.1 (К Км=0; Кзтр=0.8; Кзтм=0.8; Ккм=0; Квэм=0.8)} | 100 м2 проемов |  | 0,0112 |  | 24886,80 | 18195,70 | 6691,10 | 2128,51 | 0,00/0,00 | 278,73 | 203,79 | 74,94 | 23,84 | 0,00/0,00 | Изп=16,78 Иэм=6,54 Изпм=16,78 Им=6,82 Иом=6,82 Ио=6,54 |
|  | 9 | ТЕРр66-2-6 | Разборка трубопроводов канализации из керамических труб диаметром 250 мм(разборка трубы а/ц вентиляц. д=200мм) | 100 м |  | 0,276 |  | 26646,30 | 26646,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00/0,00 | 7354,38 | 7354,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00/0,00 | Изп=16,78 Изпм=16,78 |
|  | 10 | ТЕРм10-05-001-04 | Демонтаж: Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и разъема кабеля снижения, подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну, для 1-5 каналов {МДС 81-36.2004, п.3.3.1 (К Км=0; Кзтр=0.4; Кзтм=0.4; Ккм=0; Квэм=0.4)} | 1 антенна |  | 4 |  | 1859,42 | 1859,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7437,68 | 7437,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Изп=16,78 Изпм=16,78 |
|  | 11 | ТЕР11-01-008-02 | Демонтаж: Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной шлаковой {МДС 81-36.2004, п.3.3.1 (К Км=0; Кзтр=0.8; Кзтм=0.8; Ккм=0; Квэм=0.8)} | 1 м3 изоляции |  | 92,6 |  | 442,61 | 282,98 | 159,63 | 69,26 | 0,00 | 40985,69 | 26203,95 | 14781,74 | 6413,48 | 0,00 | Изп=16,78 Иэм=5,21 Изпм=16,78 Им=16,85 Иом=16,85 Ио=5,21 |
|  | 12 | ТЕРр69-15-1 | Затаривание строительного мусора в мешки | 1 т |  | 55,56 |  | 282,82 | 139,61 | 0,00 | 0,00 | 143,21 | 15713,48 | 7756,73 | 0,00 | 0,00 | 7956,75 | Изп=16,78 Изпм=16,78 Им=6,63 Иом=6,63 |
|  | 13 | 01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | т |  | 103 |  | 471,02 | 0,00 | 471,02 | 0,00 | 0,00 | 48515,06 | 0,00 | 48515,06 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 14 | Х03-21 4-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | т |  | 103 |  | 125,14 | 0,00 | 125,14 | 0,00 | 0,00 | 12889,42 | 0,00 | 12889,42 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | ТЕРр58-5-4 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок | 100 м |  | 0,144 |  | 29097,69 | 21420,34 | 165,99 | 0,00 | 7511,36/0,00 | 4190,07 | 3084,53 | 23,90 | 0,00 | 1081,64/0,00 | Изп=16,78 Иэм=8,53 Изпм=16,78 Им=4,35 Иом=4,35 Ио=8,53 |
|  | 16 | ТЕРр69-2-1 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий |  | 0,48 |  | 933,82 | 882,46 | 51,36 | 0,00 | 0,00/0,00 | 448,23 | 423,58 | 24,65 | 0,00 | 0,00/0,00 | Изп=16,78 Иэм=4,28 Изпм=16,78 Ио=4,28 |
|  | 17 | ТЕРр69-2-2 | Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 | 100 отверстий |  | 0,48 |  | 898,12 | 848,73 | 49,39 | 0,00 | 0,00/0,00 | 431,10 | 407,39 | 23,71 | 0,00 | 0,00/0,00 | Изп=16,78 Иэм=4,28 Изпм=16,78 Ио=4,28 |
|  | 18 | 204-0100 | Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III(ерши) | т |  | 0,009 |  | 49179,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49179,75 | 442,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,62 |  |
|  | 19 | 204-0029 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром: 4 мм(скрутка) | т |  | 0,00662 |  | 35613,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35613,75 | 235,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,76 |  |
|  | 20 | 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные(для ремонта врубок) | т |  | 0,069 |  | 63486,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63486,12 | 4380,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4380,54 |  |
|  | 21 | ТЕРр58-5-4 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок(кабылок) | 100 м |  | 0,192 |  | 29097,69 | 21420,34 | 165,99 | 0,00 | 7511,36/0,00 | 5586,76 | 4112,71 | 31,87 | 0,00 | 1442,18/0,00 | Изп=16,78 Иэм=8,53 Изпм=16,78 Им=4,35 Иом=4,35 Ио=8,53 |
|  | 22 | ТЕРр58-5-1 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон(укрепление концов стропильных ног, выравнивание стропил в единую плоскоть) | 100 м |  | 0,7 |  | 22479,43 | 6409,12 | 303,53 | 0,00 | 15766,78 | 15735,60 | 4486,38 | 212,47 | 0,00 | 11036,75 | Изп=16,78 Иэм=8,65 Изпм=16,78 Им=4,51 Иом=4,51 Ио=8,65 |
|  | 23 | ТЕРр58-12-1 | Устройство обрешетки сплошной из досок | 100 м2 |  | 2,38 |  | 17949,80 | 4769,55 | 378,59 | 91,95 | 12801,66 | 42720,52 | 11351,53 | 901,04 | 218,84 | 30467,95 | Изп=16,78 Иэм=8,46 Изпм=16,78 Им=4,79 Иом=4,79 Ио=8,46 |
|  | 24 | ТЕРр58-12-2 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100 м2 |  | 6,29 |  | 12165,37 | 3199,27 | 245,15 | 66,95 | 8720,95 | 76520,18 | 20123,41 | 1541,99 | 421,12 | 54854,78 | Изп=16,78 Иэм=8,41 Изпм=16,78 Им=5,05 Иом=5,05 Ио=8,41 |
|  | 25 | 102-0060 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта(неучтённая древесина 5%) | м3 |  | 0,85 |  | 6685,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6685,78 | 5682,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5682,91 |  |
|  | 26 | ТЕР12-01-023-03 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам сложная кровля {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 100 м2 кровли |  | 7,25 |  | 53604,91 | 8840,53 | 1084,33 | 240,59 | 43680,05/0,00 | 388635,59 | 64093,84 | 7861,39 | 1744,28 | 316680,36/0,00 | Изп=16,78 Иэм=7,06 Изпм=16,78 Им=2,15 Иом=2,15 Ио=7,06 |
|  | 27 | 101-4136 | Металлочерепица «Монтеррей» | м2 |  | -1015 |  | 261,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,09 | -265006,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -265006,35 |  |
|  | 28 | 101-3859 | Профилированный настил оцинкованный: С44-1000-0,7(удельный вес 7.4кг/м2 + запаса по весу 5%) | т |  | 5,63 |  | 46629,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46629,75 | 262525,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262525,49 |  |
|  | 29 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм(коньковый элемент примыкания) | т |  | 0,65 |  | 48159,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48159,75 | 31303,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31303,84 |  |
|  | 30 | Прайс | Гидроизоляционная кровельная мастика Ребакс М (20 кг) | шт |  | 1 |  | 2881,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2881,36 | 2881,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2881,36 |  |
|  | 31 | Прайс | ЗАКЛЕПКА КОМБИНИРОВАННАЯ ZK 4.0X12 алюминий-сталь | 1000шт |  | 1 |  | 473,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473,29 | 473,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473,29 |  |
|  | 32 | ТЕР10-01-003-01 | Устройство слуховых окон {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 1 слуховое окно |  | 3 |  | 3395,46 | 1225,75 | 223,68 | 33,56 | 1946,03/0,00 | 10186,38 | 3677,25 | 671,04 | 100,68 | 5838,09/0,00 | Изп=16,78 Иэм=7,37 Изпм=16,78 Им=5,58 Иом=5,58 Ио=7,37 |
|  | 33 | 101-2007 | Петли форточные накладные размером 70х55 мм | компл. |  | 12 |  | 12,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,29 | 147,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,48 |  |
|  | 34 | 101-2008 | Задвижки форточные | компл. |  | 6 |  | 15,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,33 | 91,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,98 |  |
|  | 35 | 101-0953 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. |  | 6 |  | 67,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,43 | 404,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,58 |  |
|  | 36 | ТЕР10-01-008-05 | Устройство карнизов(деревян. подшивка консольного свеса из доски толщ. 30мм) {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов |  | 0,09 |  | 49971,82 | 26435,73 | 986,14 | 0,00 | 22549,95 | 4497,47 | 2379,22 | 88,75 | 0,00 | 2029,50 | Изп=16,78 Иэм=8,97 Изпм=16,78 Им=5,14 Иом=5,14 Ио=8,97 |
|  | 37 | ТЕР12-01-013-05 | Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25); 3.3 (К Кзпм=2; Кэм=2; Км=2; Кзтр=2)} | 100 м2 утепляемого покрытия |  | 6,476 |  | 47434,31 | 12533,78 | 5101,93 | 1163,28 | 29798,60 | 307184,59 | 81168,76 | 33040,10 | 7533,40 | 192975,73 | Изп=16,78 Иэм=7,18 Изпм=16,78 Им=3,74 Иом=3,74 Ио=7,18 |
|  | 38 | 101-0774 | Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной: 75 мм | м3 |  | -50,05 |  | 1689,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1689,97 | -84583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -84583,00 |  |
|  | 39 | 408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | -19,81 |  | 571,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571,28 | -11317,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11317,06 |  |
|  | 40 | 411-0001 | Вода | м3 |  | -24,93 |  | 24,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,83 | -619,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -619,01 |  |
|  | 41 | 104-0238 | Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ 175 | м3 |  | 145,16 |  | 4267,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4267,47 | 619465,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619465,95 |  |
|  | 42 | ТЕР12-01-015-03 | Применительно: Устройство пароизоляции прокладочной в один слой(паро и гидроизоляция) {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 10,72 |  | 6964,68 | 1487,21 | 241,88 | 39,64 | 5235,59 | 74661,36 | 15942,89 | 2592,95 | 424,94 | 56125,52 | Изп=16,78 Иэм=5,63 Изпм=16,78 Им=6,69 Иом=6,69 Ио=5,63 |
|  | 43 | 101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т |  | -0,536 |  | 41061,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41061,24 | -22008,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22008,82 |  |
|  | 44 | 101-0856 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | м2 |  | -1179,2 |  | 28,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,96 | -34149,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34149,63 |  |
|  | 45 | 101-4135 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 |  | 589,34 |  | 27,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,58 | 16254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16254,00 |  |
|  | 46 | 101-5865 | Мембрана однослойная ветрозащитная гидроизоляционная Tyvek Housewrap | м2 |  | 589,34 |  | 76,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,58 | 45131,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45131,66 |  |
|  | 47 | ТЕР26-02-019-02 | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 100 м2 обрабатываемой поверхности |  | 13,147 |  | 2120,10 | 1841,90 | 243,69 | 2,51 | 34,51/0,00 | 27872,95 | 24215,46 | 3203,79 | 33,00 | 453,70/0,00 | Изп=16,78 Иэм=2,98 Изпм=16,78 Им=13,48 Иом=13,48 Ио=2,98 |
|  | 48 | 113-8073 | Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины | кг |  | 266,09 |  | 86,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,99 | 23147,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23147,17 |  |
|  | 49 | ТЕР10-01-039-05 | Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 100 м2 проемов |  | 0,0112 |  | 387218,49 | 26156,31 | 10454,85 | 3325,80 | 350607,33/0,00 | 4336,84 | 292,95 | 117,09 | 37,25 | 3926,80/0,00 | Изп=16,78 Иэм=6,54 Изпм=16,78 Им=6,82 Иом=6,82 Ио=6,54 |
|  | 50 | 203-0238 | Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок: двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2 | м2 |  | -1,12 |  | 3384,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3384,36 | -3790,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3790,48 |  |
|  | 51 | Прайс | Люк противопожарный металлический ЛМП01/30 | шт |  | 2 |  | 11231,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11231,19 | 22462,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22462,38 |  |
|  | 52 | ТЕР10-06-037-01 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663) одним слоем с оконным проемом(отделка откосов проёмов люка) {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 100 м2 стен (за вычетом проемов) |  | 0,011 |  | 50785,36 | 17124,16 | 82,49 | 0,00 | 33578,71 | 558,65 | 188,37 | 0,91 | 0,00 | 369,37 | Изп=16,78 Иэм=2,7 Изпм=16,78 Им=5,5 Иом=5,5 Ио=2,7 |
|  | 53 | ТЕР15-04-005-01 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску(окраска откосов проёма люка) {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,011 |  | 5859,02 | 2952,64 | 88,73 | 2,51 | 2817,65 | 64,45 | 32,48 | 0,98 | 0,03 | 30,99 | Изп=16,78 Иэм=8,85 Изпм=16,78 Им=2,72 Иом=2,72 Ио=8,85 |
|  | 54 | ТЕР10-01-083-05 | Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм сплошного(ходовой настил) {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 100 м2 покрытия |  | 0,44 |  | 38877,98 | 5893,69 | 1488,49 | 271,00 | 31495,80 | 17106,31 | 2593,22 | 654,94 | 119,24 | 13858,15 | Изп=16,78 Иэм=7,08 Изпм=16,78 Им=4,78 Иом=4,78 Ио=7,08 |
|  | 55 | ТЕР15-04-024-03 | Простая окраска масляными составами по дереву полов(окраска ходового настила) {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,95 |  | 6291,78 | 4548,69 | 45,98 | 2,51 | 1697,11 | 5977,19 | 4321,26 | 43,68 | 2,38 | 1612,25 | Изп=16,78 Иэм=8,8 Изпм=16,78 Им=2,68 Иом=2,68 Ио=8,8 |
|  | 56 | ТЕР12-01-012-01 | Ограждение кровель перилами(установка леерного ограждения и снегозадержателя) {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 100 м ограждения |  | 2,17 |  | 20348,91 | 1280,74 | 497,33 | 88,30 | 18570,84 | 44157,14 | 2779,21 | 1079,21 | 191,61 | 40298,72 | Изп=16,78 Иэм=6,68 Изпм=16,78 Им=4,14 Иом=4,14 Ио=6,68 |
|  | 57 | 201-0777 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т |  | -0,651 |  | 61674,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61674,56 | -40150,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40150,14 |  |
|  | 58 | 201-0777 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т |  | 1,33 |  | 61674,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61674,56 | 82027,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82027,16 |  |
|  | 59 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,402 |  | 2226,54 | 1226,52 | 48,71 | 2,31 | 951,31 | 895,07 | 493,06 | 19,58 | 0,93 | 382,43 | Изп=16,78 Иэм=3,53 Изпм=16,78 Им=3,61 Иом=3,61 Ио=3,53 |
|  | 60 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,402 |  | 2580,45 | 753,93 | 35,78 | 2,31 | 1790,74 | 1037,34 | 303,08 | 14,38 | 0,93 | 719,88 | Изп=16,78 Иэм=3,91 Изпм=16,78 Им=2,15 Иом=2,15 Ио=3,91 |
|  | 61 | ТЕР12-01-009-01 | Устройство желобов настенных {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 100 м желобов |  | 1 |  | 108751,20 | 15667,43 | 2837,80 | 642,67 | 90245,97 | 108751,20 | 15667,43 | 2837,80 | 642,67 | 90245,97 | Изп=16,78 Иэм=7,19 Изпм=16,78 Им=4,44 Иом=4,44 Ио=7,19 |
|  | 62 | ТЕРр69-2-1 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий |  | 0,48 |  | 933,82 | 882,46 | 51,36 | 0,00 | 0,00/0,00 | 448,23 | 423,58 | 24,65 | 0,00 | 0,00/0,00 | Изп=16,78 Иэм=4,28 Изпм=16,78 Ио=4,28 |
|  | 63 | Прайс УПТК Амурстрой | Крепеж трубы 4" (108-118) к стене + рез уп SER 643 КС-102 | шт |  | 48 |  | 55,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,08 | 2643,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2643,84 |  |
|  | 64 | ТЕРр58-10-1 | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (устройство водосточных труб) | 100 м |  | 0,56 |  | 42529,42 | 5915,62 | 111,20 | 0,00 | 36502,60 | 23816,48 | 3312,75 | 62,27 | 0,00 | 20441,46 | Изп=16,78 Иэм=8,91 Изпм=16,78 Им=4,54 Иом=4,54 Ио=8,91 |
|  | 65 | ТЕРр58-10-6 | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. |  | 0,08 |  | 49469,84 | 8535,99 | 68,43 | 0,00 | 40865,42 | 3957,58 | 682,88 | 5,47 | 0,00 | 3269,23 | Изп=16,78 Иэм=8,91 Изпм=16,78 Им=4,85 Иом=4,85 Ио=8,91 |
|  | 66 | ТЕРр58-10-3 | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей(устройство колен) | 100 шт. |  | 0,16 |  | 29244,48 | 10272,04 | 68,43 | 0,00 | 18904,01 | 4679,12 | 1643,53 | 10,95 | 0,00 | 3024,64 | Изп=16,78 Иэм=8,91 Изпм=16,78 Им=4,37 Иом=4,37 Ио=8,91 |
|  | 67 | ТЕРр58-10-5 | Смена отливов (отметов) водосточных труб(устройство отливов отмётов) | 100 шт. |  | 0,08 |  | 30065,97 | 8535,99 | 68,43 | 0,00 | 21461,55 | 2405,27 | 682,88 | 5,47 | 0,00 | 1716,92 | Изп=16,78 Иэм=8,91 Изпм=16,78 Им=4,81 Иом=4,81 Ио=8,91 |
|  | 68 | ТЕР16-04-004-02 | Применительно:Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм(канализационные стояки) {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 100 м трубопровода |  | 0,09 |  | 27755,31 | 11387,54 | 413,85 | 77,61 | 15953,92/0,00 | 2497,98 | 1024,88 | 37,25 | 6,98 | 1435,85/0,00 | Изп=16,78 Иэм=7,54 Изпм=16,78 Им=3,37 Иом=3,37 Ио=7,54 |
|  | 69 | ТЕР26-01-009-01 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 1 м3 изоляции |  | 0,44 |  | 11241,02 | 3990,24 | 689,78 | 0,00 | 6561,00 | 4946,05 | 1755,71 | 303,50 | 0,00 | 2886,84 | Изп=16,78 Иэм=8,78 Изпм=16,78 Им=6,23 Иом=6,23 Ио=8,78 |
|  | 70 | 104-0009 | Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М-100, толщина 60 мм | м3 |  | -0,67 |  | 2906,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2906,79 | -1947,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1947,55 |  |
|  | 71 | 104-0012 | Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 60 мм | м3 |  | 0,67 |  | 3123,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3123,49 | 2092,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2092,74 |  |
|  | 72 | ТЕР26-01-054-01 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  | 0,102 |  | 16767,08 | 5986,12 | 543,10 | 0,00 | 10237,86 | 1710,24 | 610,58 | 55,40 | 0,00 | 1044,26 | Изп=16,78 Иэм=7,82 Изпм=16,78 Им=6,86 Иом=6,86 Ио=7,82 |
|  | 73 | ТЕР20-02-009-01 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм(зонты над канализационными стояками) {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 1 зонт |  | 3 |  | 122,36 | 93,59 | 15,10 | 0,00 | 13,67/0,00 | 367,08 | 280,77 | 45,30 | 0,00 | 41,01/0,00 | Изп=16,78 Иэм=7,15 Изпм=16,78 Им=6,33 Иом=6,33 Ио=7,15 |
|  | 74 | 301-0277 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали: круглые, диаметром шахты 200 мм | шт. |  | 3 |  | 276,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,41 | 829,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 829,23 |  |
|  | 75 | ТЕР20-02-010-08 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 4000 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 1 зонт |  | 4 |  | 822,51 | 700,87 | 65,25 | 3,15 | 56,39/0,00 | 3290,04 | 2803,48 | 261,00 | 12,60 | 225,56/0,00 | Изп=16,78 Иэм=6,32 Изпм=16,78 Им=6,28 Иом=6,28 Ио=6,32 |
|  | 76 | 301-0295 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали: прямоугольные, периметром шахты 4000 мм | шт. |  | 4 |  | 3804,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3804,30 | 15217,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15217,20 |  |
|  | 77 | ТЕР20-02-010-06 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 3200 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 1 зонт |  | 1 |  | 538,96 | 435,92 | 48,98 | 3,15 | 54,06/0,00 | 538,96 | 435,92 | 48,98 | 3,15 | 54,06/0,00 | Изп=16,78 Иэм=6,34 Изпм=16,78 Им=6,33 Иом=6,33 Ио=6,34 |
|  | 78 | 301-0293 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали: прямоугольные, периметром шахты 3200 мм | шт. |  | 1 |  | 2158,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2158,67 | 2158,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2158,67 |  |
|  | 79 | ТЕР20-02-010-05 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2600 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 1 зонт |  | 1 |  | 515,83 | 435,92 | 37,70 | 0,00 | 42,21/0,00 | 515,83 | 435,92 | 37,70 | 0,00 | 42,21/0,00 | Изп=16,78 Иэм=6,43 Изпм=16,78 Им=6,3 Иом=6,3 Ио=6,43 |
|  | 80 | 301-0292 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали: прямоугольные, периметром шахты 2600 мм | шт. |  | 1 |  | 1748,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1748,13 | 1748,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1748,13 |  |
|  | 81 | ТЕРр65-35-1 | Прочистка вентиляционных каналов | 100 м канала |  | 1,2 |  | 3283,43 | 3006,14 | 2,58 | 2,01 | 274,71 | 3940,12 | 3607,37 | 3,10 | 2,41 | 329,65 | Изп=16,78 Иэм=7,59 Изпм=16,78 Им=3,43 Иом=3,43 Ио=7,59 |
|  |  |  | Вентборова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 82 | ТЕР08-02-001-09 | Кладка стен приямков и каналов {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 1 м3 кладки |  | 0,28 |  | 5877,46 | 1276,11 | 257,51 | 109,70 | 4343,84 | 1645,69 | 357,31 | 72,10 | 30,72 | 1216,28 | Изп=16,78 Иэм=6,54 Изпм=16,78 Им=5,86 Иом=5,86 Ио=6,54 |
|  | 83 | ТЕР07-05-030-09 | Установка плит парапета массой до 0,5 т {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 100 шт. сборных конструкций |  | 0,04 |  | 24717,46 | 9218,37 | 9930,89 | 3855,63 | 5568,20/0,00 | 988,70 | 368,73 | 397,24 | 154,23 | 222,73/0,00 | Изп=16,78 Иэм=6,44 Изпм=16,78 Им=6,1 Иом=6,1 Ио=6,44 |
|  | 84 | Прайс | Плита ПТ 12.5-8.6 | шт |  | 4 |  | 613,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613,36 | 2453,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2453,44 |  |
|  | 85 | ТЕР26-01-036-01 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей наружных стен(Утепление борова) {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 100 м2 поверхности |  | 0,044 |  | 3545,84 | 2869,85 | 81,68 | 9,23 | 594,31/0,00 | 156,01 | 126,27 | 3,59 | 0,41 | 26,15/0,00 | Изп=16,78 Иэм=6,4 Изпм=16,78 Им=4,99 Иом=4,99 Ио=6,4 |
|  | 86 | 104-0238 | Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ 175 | м3 |  | 0,22 |  | 4267,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4267,47 | 938,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 938,84 |  |
|  | 87 | 101-2797 | Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10х150 мм | 10 шт. |  | 4,4 |  | 32,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,74 | 144,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,06 |  |
|  | 88 | ТЕР26-01-053-01 | Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  | 0,0445 |  | 67617,88 | 27467,54 | 2903,13 | 0,00 | 37247,21 | 3009,00 | 1222,31 | 129,19 | 0,00 | 1657,50 | Изп=16,78 Иэм=3,57 Изпм=16,78 Им=4,24 Иом=4,24 Ио=3,57 |
|  |  |  | Вентшахты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 89 | ТЕР20-01-001-12 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 3200 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,1073 |  | 17772,51 | 15342,08 | 1009,30 | 94,39 | 1421,13/0,00 | 1907,00 | 1646,21 | 108,30 | 10,13 | 152,49/0,00 | Изп=16,78 Иэм=6,42 Изпм=16,78 Им=3,51 Иом=3,51 Ио=6,42 |
|  | 90 | 301-1795 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм | м2 |  | 10,73 |  | 972,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972,27 | 10432,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10432,46 |  |
|  | 91 | ТЕР20-01-001-16 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,9 мм, периметром до 5200 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,3765 |  | 14927,02 | 11682,99 | 1016,08 | 97,54 | 2227,95/0,00 | 5620,02 | 4398,65 | 382,55 | 36,72 | 838,82/0,00 | Изп=16,78 Иэм=6,6 Изпм=16,78 Им=3,69 Иом=3,69 Ио=6,6 |
|  | 92 | 301-1796 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,9 мм, периметром от 4200 до 5200 мм | м2 |  | 37,65 |  | 1023,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1023,08 | 38518,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38518,96 |  |
|  | 93 | ТЕР20-01-001-17 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,9 мм, периметром до 7200 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,1973 |  | 12623,34 | 9014,01 | 1021,70 | 103,61 | 2587,63/0,00 | 2490,58 | 1778,46 | 201,58 | 20,44 | 510,54/0,00 | Изп=16,78 Иэм=6,75 Изпм=16,78 Им=3,82 Иом=3,82 Ио=6,75 |
|  | 94 | 301-1797 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,9 мм, периметром до 7200 мм | м2 |  | 19,73 |  | 1023,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1023,08 | 20185,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20185,37 |  |
|  | 95 | ТЕР20-01-001-11 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,2832 |  | 21562,89 | 18980,34 | 959,70 | 85,36 | 1622,85/0,00 | 6106,61 | 5375,23 | 271,79 | 24,17 | 459,59/0,00 | Изп=16,78 Иэм=6,39 Изпм=16,78 Им=3,58 Иом=3,58 Ио=6,39 |
|  | 96 | 301-1795 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм | м2 |  | 28,32 |  | 972,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972,25 | 27534,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27534,12 |  |
|  | 97 | ТЕР20-01-001-15 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,9 мм, периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,528 |  | 15329,77 | 12902,75 | 937,39 | 88,30 | 1489,63/0,00 | 8094,11 | 6812,65 | 494,94 | 46,62 | 786,52/0,00 | Изп=16,78 Иэм=6,5 Изпм=16,78 Им=3,52 Иом=3,52 Ио=6,5 |
|  | 98 | 301-1796 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,9 мм, периметром от 4200 до 5200 мм | м2 |  | 0,528 |  | 1023,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1023,07 | 540,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,18 |  |
|  | 99 | ТЕР26-01-036-01 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей наружных стен(Утепление вентшахт) {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 100 м2 поверхности |  | 1,52 |  | 3545,84 | 2869,85 | 81,68 | 9,23 | 594,31/0,00 | 5389,67 | 4362,17 | 124,15 | 14,03 | 903,35/0,00 | Изп=16,78 Иэм=6,4 Изпм=16,78 Им=4,99 Иом=4,99 Ио=6,4 |
|  | 100 | 104-0238 | Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ 175 | м3 |  | 7,58 |  | 4267,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4267,47 | 32347,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32347,42 |  |
|  | 101 | 101-2797 | Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10х150 мм | 10 шт. |  | 152 |  | 32,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,74 | 4976,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4976,48 |  |
|  | 102 | ТЕР26-01-053-01 | Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  | 1,59 |  | 67617,88 | 27467,54 | 2903,13 | 0,00 | 37247,21 | 107512,43 | 43673,39 | 4615,98 | 0,00 | 59223,06 | Изп=16,78 Иэм=3,57 Изпм=16,78 Им=4,24 Иом=4,24 Ио=3,57 |
|  |  |  | Ремонт карниза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 103 | ТЕР08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов |  | 5,59 |  | 10724,33 | 8142,37 | 74,85 | 0,00 | 2507,11 | 59949,00 | 45515,85 | 418,41 | 0,00 | 14014,74 | Изп=16,78 Иэм=8,91 Изпм=16,78 Им=5,84 Иом=5,84 Ио=8,91 |
|  | 104 | ТЕРр61-10-1 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 0,802 |  | 42030,65 | 33293,03 | 4,78 | 0,00 | 8732,84/0,00 | 33708,58 | 26701,01 | 3,83 | 0,00 | 7003,74/0,00 | Изп=16,78 Иэм=2,86 Изпм=16,78 Им=4,59 Иом=4,59 Ио=2,86 |
|  | 105 | ТЕР15-04-012-03 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная {МДС 81-35.2004, п.4.7 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,802 |  | 3515,71 | 1887,63 | 55,14 | 0,00 | 1572,94 | 2819,60 | 1513,88 | 44,22 | 0,00 | 1261,50 | Изп=16,78 Иэм=8,37 Изпм=16,78 Им=2,11 Иом=2,11 Ио=8,37 |
|  |  |  | Итого ПЗ по разделу 1 |  | ПЗт 2438633 |  |  |  |  |  |  |  | От/Проч.т 0/0 | ЗПт 521085 | ЭМт/ЭОМт 84721/61404 | ЗПМт/ОЗПМт 20460/0 | Мт/ОМт 955176/816247 |  |
|  |  |  | Итого |  | 2438633 |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 521085 | 84721/61404 | 20460/0 | 955176/816247 |  |
|  |  |  | ЗП |  | 521085 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЭМ |  | 84721 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЭОМ |  | 61404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗПМ |  | 20460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОЗПМ |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  | 955176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОМ |  | 816247 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Об |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проч |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РЗ |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Накладные расходы |  | 458110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная прибыль |  | 256371 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по разделу 1 |  | 3153114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по разделу 1 |  | 3153114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого ПЗ по смете |  | ПЗт 2438633 |  |  |  |  |  |  |  | От/Проч.т 0/0 | ЗПт 521085 | ЭМт/ЭОМт 84721/61404 | ЗПМт/ОЗПМт 20460/0 | Мт/ОМт 955176/816247 |  |
|  |  |  | Итого |  | 2438633 |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 | 521085 | 84721/61404 | 20460/0 | 955176/816247 |  |
|  |  |  | ЗП |  | 521085 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЭМ |  | 84721 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЭОМ |  | 61404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗПМ |  | 20460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОЗПМ |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  | 955176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОМ |  | 816247 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Об |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проч |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РЗ |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Накладные расходы |  | 458110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Раздел 1 |  | 458110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) 110/110% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9 |  | 23845 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: Крыши, кровли 83/83% ФОТ Кн1=0.85 |  | 50202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Деревянные конструкции 118/118% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9 |  | 10144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: Наружные инженерные сети: разборка, очистка 74/74% ФОТ Кн1=0.85 |  | 4633 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сооружения связи, радиовещания и телевидения монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования 92/92% ФОТ Кн1=0.85 |  | 5801 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Полы 123/123% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9 |  | 30660 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: Прочие ремонтно-строительные работы 78/78% ФОТ Кн1=0.85 |  | 5948 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кровли 120/120% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9 |  | 174973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Теплоизоляционные работы 100/100% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9 |  | 58531 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отделочные работы 105/105% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9 |  | 4696 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 90/90% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9 |  | 551 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 128/128% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9 |  | 24649 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка 74/74% ФОТ Кн1=0.85 |  | 2274 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Конструкции из кирпича и блоков 122/122% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9 |  | 42691 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве жилищно-гражданском 155/155% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9 |  | 622 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: Штукатурные работы 79/79% ФОТ Кн1=0.85 |  | 17890 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная прибыль |  | 256371 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Раздел 1 |  | 256371 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) 70/70% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  | 13626 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: Крыши, кровли 65/65% ФОТ Кп1=0.8 |  | 36769 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Деревянные конструкции 63/63% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  | 4847 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: Наружные инженерные сети: разборка, очистка 50/50% ФОТ Кп1=0.8 |  | 2942 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сооружения связи, радиовещания и телевидения монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования 65/65% ФОТ Кп1=0.8 |  | 3868 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Полы 75/75% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  | 16635 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: Прочие ремонтно-строительные работы 50/50% ФОТ Кп1=0.8 |  | 3604 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кровли 65/65% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  | 83683 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Теплоизоляционные работы 70/70% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  | 36487 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отделочные работы 55/55% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  | 2172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 70/70% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  | 383 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 83/83% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  | 14086 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка 50/50% ФОТ Кп1=0.8 |  | 1444 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Конструкции из кирпича и блоков 80/80% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  | 24789 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве жилищно-гражданском 100/100% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  | 356 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: Штукатурные работы 50/50% ФОТ Кп1=0.8 |  | 10680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по смете |  | 3153114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | П=3% | Коэффициент зоны |  | 94593 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по смете |  | 3247707 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Составил:

________________________Ю.А. Шумов